## Slide 1
Le distributeur de bonbons permet à l’aide de trois joysticks de déplacer plus ou moins rapidement une pince pour attraper un bonbon et le déposer dans le réceptacle. Le jeu commence lorsqu’une pièce est glissée dans la fente.
Joysticks
Détecteur de pièce
Détecteur de bonbon
Pince

## Slide 2
Les déplacements de la pince sont réalisés par 3 moteurs. Des « fins de courses » permettent d’arrêter les déplacements du chariot. Des leds s’allument pendant le jeu et une musique est également lancée.
Moteurs
Fins de course
Fins de course

## Slide 3
Carte électronique
Détecteurs bonbon
Fins de course
3 moteurs
leds
Haut parleur
Détecteur pièce
Classer les différents éléments décrits sur les deux images précédentes en entrées et sorties pour la carte électronique du distributeur de bonbon
3 joysticks
Carte électronique

## Slide 4
Détecteurs bonbon
Fins de course
Détecteur pièce
Indiquer le type de signal qui est transmis par chacun des constituants ci-dessous
3 joysticks
Signal logique
Signal logique
Signal logique
Signal analogique
Fins de course
Détecteur pièce
Détecteurs bonbon
3 joysticks
Quelle information permet de récupérer les joysticks ?
Pourquoi utilise-t-on 3 moteurs ?
Information de vitesse de déplacement souhaitée pour chaque moteur
Pour déplacer selon 3 axes perpendiculaires la pince (dans le plan et verticalement)